РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (РУЭ)

ВАНН С ГИДРОМАССАЖНЫМ (Г/М) ОБОРУДОВАНИЕМ

Обязательные рекомендации по проведению предустановочных работ для установки ванн с г/м оборудованием.

- Установка ванны с г/м оборудованием производится в подготовленное для этого место, это значит, что все установки (вода, электрическая подводка, выпуск) должны быть подготовлены под штукатуркой или облицовкой, а также в строгом соответствии со схемой проведения предустановочных работ.

- Для всех моделей оборудования необходимо свободное пространство по периметру 30см для обеспечения доступа к рабочим узлам.

- При подготовке помещения для встраиваемых моделей Вам необходимо согласовать возможность монтажа со специалистами сервисной службы, а также предусмотреть наличие специальных технологических окон для проведения обслуживания оборудования и его вентиляции в процессе работы.

ВНИМАНИЕ!!! При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования необходима установка фильтров механической очистки воды (50-100 микрон) и редукторов давления воды. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-5 атмосфер. Водопроводные подсоединения производятся после промывки труб и отсутствия возможности засорения или поломки смесителя!

Установка фильтров и редукторов производится силами клиента!

- Выводы горячей и холодной воды должны иметь внешнюю резьбу диаметром ½.

Диаметр отверстия для подключения канализации – 50мм.

ВНИМАНИЕ!!! Подключение оборудования к электрической сети должен производить работник авторизованной фирмы или специалист, имеющий допуск к самостоятельной работе с электроустановками!

- *Вывод электрокабеля типа ПВХ 3*1,5мм должен располагаться в месте, указанном на схеме проведения предустановочных работ быть длинной не менее 1,5метра и иметь двойную изоляцию или прокладываться в защитных кабель-коробках.

- *Электрокабель рекомендуется вести от распределительного щитка в котором обязательно устанавливается дифференциальный выключатель (с токовой отсечкой в зависимости от мощности ванны 25А, с величиной дифференциала 0,03А) и токовый предохранитель УЗО (устройство защитного отключения) мощностью 30мА с порогом срабатывания 0,03А.

ВНИМАНИЕ!!! Фирма, осуществившая прокладку электрокабеля к ванне с г/м оборудованием должна подтвердить Вам исходный контроль электроустановки и кабеля. Без этого нельзя требовать подключения и пуска ванны!

- Двухполюсной выключатель должен быть расположен вне ванной комнаты, что позволит Вам не оставлять ванну в постоянно включенном режиме. Увеличит продолжительность работы электронных элементов гидромассажной системы и повысит безопасность.

ВНИМАНИЕ!!! Электро подключение ванны должно иметь заземление, запрещено подключать к электрической линии ванны дополнительные приборы!

ВНИМАНИЕ!!!

- Перед использованием ванны с г/м оборудованием запрещено принимать спиртные напитки, наркотики или сильнодействующие лекарственные препараты!

- Люди, страдающие пониженным или повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, перенесшие инфаркт или затруднениями кровообращения, должны посоветоваться с врачом!

- Не оставляйте в ванне детей без присмотра!

- Не применяйте никаких жидких пенистых средств (во избежание большого количества пены) если она не предназначена для ванн с г/м системой!

- Длинные волосы рекомендуется убирать под резиновую шапочку!

- Температура воды при использовании акриловых ванн не должна превышать 40 °C!

- Ванны с пневматическим управлением или не оснащенные Датчиком Уровня Воды – запрещается включать гидромассаж, если ванна не наполнена водой и форсунки не погружены в воду!

- Ванну с г/м оборудованием необходимо регулярно чистить и правильно эксплуатировать, чтобы продлить срок службы системы.

- Не надо заниматься самостоятельно уходом за помпой, электродвигателем и электронной коробкой. Смазка электродвигателя обеспечена на весь срок службы.

- Для устранения грязи с поверхности ванны достаточно протереть поверхность мягкой тряпочкой, смоченной мыльным раствором. Затем смыть водой.

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается применение для очистки поверхности ванны сильные разбавители и растворители, особенно бензол и ацетон, абразивные средства, аммиак и хлористые соли, а также использование проволочных мочалок, ножей и щеток.

- 1 раз в 14 дней рекомендуется проводить очистку трубопровода и гидромассажной системы, для этого необходимо: наполните ванну теплой водой (30-38°C), добавьте в воду очищающее средство, включите систему на 10-15 мин., выпустите воду из ванны, наполните ванну теплой водой, включите систему на 10-15 мин., выпустите воду из ванны, отполируйте поверхность ванны мягкой тряпочкой.

- 1 раз в месяц рекомендуется проводить очистку сточного комплекта: вытащите пробку сточного комплекта, проверьте чистоту уплотняющего седла и в случае необходимости очистите его от водяного камня и другой грязи, очистите ситечко, которое находится на проке внутри сточного комплекта.

ВНИМАНИЕ!!! В случае самостоятельного передвижения ванны с г/м оборудованием гарантия на монтажные работы автоматически снимается!

ВНИМАНИЕ!!! В случае невыполнения Заказчиком выше перечисленных требований, фирма, ООО «Ванна центр» имеет право полностью прекратить гарантийное обслуживание данного Изделия.

Руководство (РУЭ) и Схему для проведения предустановочных работ (запрашивать у менеджеров при оформлении покупки)

выбранной мной модели оборудования, ПОЛУЧИЛ_________________________________________________

Наименование Изделия:______________________________________________________________________________

№ счета (накладной): ___________________________ дата продажи ________________________________________

*-рекомендуется дополнительная консультация со специалистами.

Покупатель ознакомлен (Ф.И.О.) __________________________________________Подпись_____________________

«____»__________________   2018г.