Первое включение электрического полотенцесушителя!

1.Внимательно прочтите паспорт к полотенцесушителю!!

(Пункт 2-Условия подключения и пункт 3-Требования безопасности)

2.Установить полотенцесушитель вертикально, ТЭНом вниз. Рис.1,2,3
2.Монтаж полотенцесушителя к стене осуществляется телескопическими кронштейнами, что позволяет регулировать расстояние от стены до изделия.

3.Снять верхние воздухоотводчики.

4.Включить нагревательный элемент на максимальную температуру (все индикаторы должны мигать).

5.Далее, когда все индикаторы загорятся одновременно, ставим на место воздухоотводчики и электрический полотенцесушитель готов к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!!!

При нагревании возможно выделение небольшого количества антифриза!!!! Антифриз ЯДОВИТ!!!